Топлива. Высшая теплотворная способность - таблица. (Удельная теплота сгорания).

Приведенные в этой таблице величины соответствуют высшей теплотворной способности для сгорания при постянном давлении 1 bar и температуре 0oC.

Высшая теплотворная способность (Higher Calorific Value = Gross Calorific Value = GCV) – количество теплоты, выделяемой при полном сгорании топлива, охлаждении продуктов сгорания до температуры топлива и конденсации водяного пара, образовавшегося при окислении водорода, входящего в состав топлива.

Низшая теплотворная способность (Lower Calorific Value = Net Calorific Value = NCV) – количество теплоты, выделяемой при полном сгорании топлива без конденсации водяного пара.

Таблица ниже дает отличное представление о максимально возможном уровне той энергии, которую часто называют удельной теплотой сгорания для сухих (когда об этом имеет смысл говорить) топлив.

Энергия перешедшая при сгорании в водяной пар пойдет на парообразование и нагрев пара.

| Топлива. Высшая теплотворная способность - таблица. (Удельная теплота сгорания). |
| --- |
| Топлива, массовая характеристика: | Высшая теплотворная способность |
|  | кДж/кг | ккал/кг | БТЕ/фунт, Btu/lb |
| Ацетон,Acetone | 29 000 | 6 900 | 12 500 |
| Бензин, Gasoline, Petrol | 47 300 | 11 250 | 20 400 |
| Бутан, Butane C4H10 | 49 500 | 11 800 | 20 900 |
| Водород, Hydrogen | 141 800 | 33 800 | 61 000 |
| Газойль, Gas oil | 38 000 | 9 050 | 16 400 |
| Глицерин, Glycerin | 19 000 | 4 550 | 8 150 |
| Гудрон, Битум, Tar | 36 000 | 8 600 | 15 450 |
| Дизтопливо, дизельное топливо, Diesel | 44 800 | 10 700 | 19 300 |
| Дерево сухое, Wood (dry) | 14 400 - 17 400 | 3 450 - 4 150 | 6 200 - 7 500 |
| Керосин, Kerosene | 35,000 | 8,350 | 15 400 |
| Кокс, Coke | 28 000 - 31 000 | 6 650-7 400 | 12 000 - 13 500 |
| Мазут, Heavy fuel oil | 41 200 | 9 800 | 17 700 |
| Метан, Methane | 55 550 | 13 250 | 23 900 |
| Порох, Gun powder | 4 000 | 950 | 1 700 |
| Пропан, Propane | 50 350 | 12 000 | 21 650 |
| Растительные масла, Oils vegetable | 39 000 - 48,000 | 9 300 - 11 450 | 16 750 - 20 650 |
| Скипидар, Turpentine | 44 000 | 10 500 | 18 900 |
| Спирт, Alcohol, 96% , Ethanol | 30 000 | 7 150 | 12 900 |
| Сырая нефть, Petroleum | 43 000 | 10 250 | 18 500 |
| Торф, Peat | 13 800 - 20 500 | 3 300 - 4 900 | 5 500 - 8 800 |
| Уголь-антрацит, Anthracite | 32 500 - 34 000 | 7 750-8 100 | 14 000 - 14 500 |
| Уголь битуминозный (жирный), Bituminous coal | 17 000 - 23 250 | 4 050-5 500 | 7 300 - 10 000 |
| Уголь древесный, Charcoal | 29 600 | 7 050 | 12 800 |
| Уголь каменный, Coal | 15 000 - 27 000 | 3 550-6 450 | 8 000 - 14 000 |
| Уголь бурый, лигнит, Lignite | 16 300 | 3 900 | 7 000 |
| Уголь -полуантрацит, Semi anthracite | 26 700 - 32 500 | 6 350 - 7 750 | 11 500 - 14 000 |
| Эфир, Ether | 43 000 | 10 250 | 18 500 |
| Газы, объемная характеристика: | кДж/м3 | ккал/м3 | БТЕ/фут3, Btu/ft3 |
| Ацетилен, Acetylene | 56 000 | 13 350 | 728 |
| Бутан, Butane C4H10 | 133 000 | 31 750 | 1 700 |
| Водород, Hydrogen | 13 000 | 3 100 | 170 |
| Метан, Methane CH4 | 39 800 | 9 500 | 520 |
| Природный газ, Natural gas | 35 000- 43 000 | 8 350-10 250 | 455 - 560 |
| Пропан, Propane C3H8 | 101 000 | 24 100 | 1 310 |